## Slide 1: Smartgrid
Ramon, Leon en Layla
Notes: Leon: voorstellen

## Slide 2: DE CASE
Wijken met huizen met zonnepanelen en batterijen
Elk huis moet verbonden zijn aan een batterij
Huizen hebben output, batterijen hebben capaciteit
  Overschot aan capaciteit zorgt voor speling
Notes: Leon

## Slide 3: DE CASE
Kabelsegment kost €9, batterij €5000
Kosten moeten zo laag mogelijk
Kabels naar dezelfde batterij mogen gedeeld worden
Upper bound: €150000
Lower bound: €26350
Notes: Leon

## Slide 4: RANDOM ALGORITME
Deelopdracht 1 en 2
Verdeel random huizen over batterijen
Als batterij vol is
  Ga naar volgende batterij
Ga door tot alle huizen verbonden zijn

## Slide 5: MANHATTAN ALGORITME
Kortste afstand eerst (Manhattan distance)
Verbonden huis en kabels gezien als verlengde van batterij (= power source)
Geen oplossing?
  Verwijder random huizen (n step backs)
  Probeertopnieuw aan te leggen
Notes: Ramon

## Slide 6: FIND NEAREST
Zoekt vanuit random huizen naar dichtsbijzijnde verbinding
Zoek in batterij
  Zoek in verbonden huizen van batterij
    Zoek in kabels van huis
Verbind aan dichtsbijzijnde, mogelijke power source
Notes: Layla

## Slide 7: HEURISTIEKEN
Kortste afstand pakken
Langste afstand pakken
Kabels eerst in x-richting leggen
Kabels eerst in y-richting leggen
Kabels afwisselend (trapsgewijs) leggen

## Slide 8: STEPS BACK HEURISTIEK
Wijk 1
Power Sources
500 iteraties
Chart: Steps back experiment
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
Gemiddelde kosten | 33028.36 | 32609.194 | 31884 | 31677.19 | 31342 | 30976.43
Minimale kosten | 30139 | 29086 | 28492 | 29464 | 29140 | 28744
Lower bound | 26350 | 26350 | 26350 | 26350 | 26350 | 26350

## Slide 9
Wijk 2, FindNearest
Kabels aanleggen, verwijderen, opnieuw aanleggen
€32209
Vóór opnieuw aanleggen
€31471
Na opnieuw aanleggen

## Slide 10
€1,379.25
Gemiddeld verschil na opnieuw aanleggen
€32209
Vóór opnieuw aanleggen
€31471
Na opnieuw aanleggen

## Slide 11
Wijk 1
€28744
PowerSources
500 iteraties
70 steps back
Wijk 2
€28717
PowerSources
500 iteraties
40 steps back
Wijk3
€29140
FindNearest
3000 iteraties
BESTE RESULTATEN

## Slide 12: CONCLUSIE
€laagste prijs???
Beste aanpak afhankelijk van wijk
  Verschil in ligging
  Verschil in outputs
Wijk 2 is altijd stabiel
Verschil in aantal steps back: prijsverschil miniem
  Run time stuk langer

## Slide 13
Wijk 1
Wijk 3
Wijk 2

## Slide 14: Vragen?